ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Рівненське обласне виробниче комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал» (надалі РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал») зареєстровано виконавчим комітетом Рівненської міської ради 30.08.2002 року та здійснює діяльність в сфері надання послуг більше 80-ти років.

Підприємство здійснює господарську діяльність на основі чинного законодавства України та Статуту підприємства, затвердженого рішенням Рівненської обласної ради від 14 грудня  2007 року № 552 (з наступними змінами та доповненнями).

Відповідно до Статуту, РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» здійснює комплекс робіт, пов’язаних з видобутком та постачанням питної води, а також з відведенням стічних вод з повним біологічним очищенням. Надання зазначених послуг передбачає, зокрема, виконання наступних основних завдань:

- Організацію виробництва і надання послуг з водопостачання та водовідведення.

- Організацію експлуатації, проведення поточних та капітальних ремонтів, реконструкцій і модернізацій водопровідно-каналізаційних мереж, споруд та обладнання.

- Виконання пусконалагоджувальних робіт на об’єктах водопостачання та водовідведення.

- Організацію контролю за раціональним використанням споживачами води.

- Організацію збору платежів за послуги з водопостачання та водовідведення.

Підприємство надає послуги з водопостачання і водовідведення жителям міста Рівне та 39 населених пунктах Рівненського, Здолбунівського та Гощанського районів. Надання послуг здійснюється цілодобово.

Водозабір здійснюється із підземних джерел, які налічують 128 артезіанських свердловин, що розташовані на 7 водозабірних майданчиках. Водозабірні споруди (свердловини) здійснюють водозабір підземної води з верхньокрейдяного, Канилівського та Горбашівського водоносних горизонтів, обладнаних занурювальними насосами.

Піднята вода очищається на 4-х станціях знезалізнення загальною потужністю 121,5 тис.м3/добу:

- с. Горбаків, вул. Центральна, 46 (Гощанський район) – 2 станції, потужністю 40 тис.м3 кожна;

- м. Рівне, вул. Чорновола, 89 – 1 станція на 40 тис.м3

- смт. Гоща, вул. Костомарова, 11 – 1 станція на 1,5 тис.м3

Для зберігання запасів води на підприємстві експлуатується 17 резервуарів чистої води, загальним об'ємом 107,8 тис.м3 та 23 водонапірних башт загальним об’ємом – 1490 м3.

Протяжність водопровідних мереж всього – 748,598 км.

Стічні води від споживачів перекачуються на очисні споруди 30 каналізаційними насосними станціями в т.ч.

- м. Рівне – КНС – 22 шт. та ГКНС – 1 шт.;

- смт. Гоща –  КНС – 3 шт.;

- смт. Квасилів – КНС – 2 шт.;

- с. Олександрія –  КНС – 2 шт.

На балансі підприємства знаходиться 4 комплекси каналізаційних очисних споруд. Окрім того, через недостатню потужність власних очисних споруд частина стічних вод м. Рівне перекачується для очистки на каналізаційні очисні споруди ПрАТ «Рівнеазот».

Протяжність каналізаційних мереж всього – 289,373 км.

Таким чином, РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» забезпечує: поточну експлуатацію свердловин, станцій знезалізення, резервуарного господарства, мереж водопостачання та водовідведення, арматури, контрольно-вимірювальних приладів; виявлення та ліквідацію пошкоджень на водопровідних та каналізаційних мережах, обладнання на них; експлуатацію водопровідних та каналізаційних насосних станцій і обладнання у них (насосних агрегатів, станцій управління та перетворювачів частоти для регулювання обертів електроприводів, прийомних камер, решіток); експлуатацію очисних споруд каналізації; ведення лабораторного контролю якості очищення та знезараження води та біологічного очищення стоків.

В результаті довготривалого терміну експлуатації обладнання, запірна арматура, трубопроводи та інше зносилось, морально та фізично застаріло, енергозатратне, а тому потребує модернізації, реконструкції та заміни на нове сучасне та енергозберігаюче.

В першу чергу модернізація та реконструкція має бути направлена на ті об’єкти, які забезпечують надійну та стабільну роботу всього підприємства по постачанню споживачам якісної питної води.

Проаналізувавши роботу підприємства протягом останніх років визначено проблемні та слабкі місця в експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд та об’єктів підприємства. До них відносяться:

- значна протяжність ветхих та аварійних водопровідно-каналізаційних мереж та запірної арматури на них, чим викликається збільшення втрат питної води із мережі;

- недостатня потужність власних очисних споруд каналізації та їх застарілість;

- відсутність в деяких районах міста централізованої системи водопостачання та водовідведення;

- зношеність, моральна та фізична застарілість, велика енергозатратність електронасосного обладнання на водопровідних та каналізаційних насосних станціях;

- відсутність сучасної високотехнологічної системи за контролем видобутку, розподілом і реалізацією питної води;

- необхідність реконструкції системи диспетчеризації та автоматизації роботи водопровідно-каналізаційних споруд та об’єктів;

В зв’язку з цим, для вирішення проблемних питань, складена інвестиційна програма, в яку ввійшли  найнеобхідні заходи.

Необхідні кошти на виконання Інвестиційної програми у 2020 році – 7623,34  тис.грн., в тому числі:

- амортизаційні відрахування – 7623,34 тис.грн.;

- з прибутку – 0,00 тис.грн.;

- бюджетні кошти – 0,00 тис.грн.

Аналіз впливу результатів виконання Інвестиційної програми на тарифи наведено у таблиці.

Таблиця в окремому файлі

При впровадженні Інвестиційної програми передбачається зменшення споживання електроенергії у водопостачанні на 4,15 % зменшення споживання електроенергії у водовідведенні на 3,3  %. Балансова вартість основних виробничих засобів зросте на 7623,34 тис.грн. Амортизаційні відрахування збільшаться в цілому на 304,93 тис.грн. в рік.

Запровадження інвестиційного проекту буде мати вплив на формування складових тарифу у наступних, після його впровадження, роках.

Економічний ефект від впровадження інвестиційного проекту

| № п/п | Перелік вигод | Сума, тис.грн (без ПДВ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зниження втрат води | - |
| 2 | Збільшення обсягів реалізації | ( |
| 3 | Зменшення споживання електроенергії | 4739,49 |
| 4 | Зменшення витрат на ПММ | ( |
| 5 | Зменшення витрат на ремонт обладнання | - |
| 6 | Зменшення витрат на заробітну плату | 606,53 |
|  | Всього | 5346,02 |