ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Рівненське обласне виробниче комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал» (надалі РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал») зареєстровано виконавчим комітетом Рівненської міської ради 30.08.2002 року та здійснює діяльність в сфері надання послуг більше 80-ти років.

Підприємство здійснює господарську діяльність на основі чинного законодавства України та Статуту підприємства, затвердженого рішенням Рівненської обласної ради від 14 грудня  2007 року № 552 (з наступними змінами та доповненнями).

Відповідно до Статуту, РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» здійснює комплекс робіт, пов’язаних з видобутком та постачанням питної води, а також з відведенням стічних вод з повним біологічним очищенням. Надання зазначених послуг передбачає, зокрема, виконання наступних основних завдань:

- Організацію виробництва і надання послуг з водопостачання та водовідведення.

- Організацію експлуатації, проведення поточних та капітальних ремонтів, реконструкцій і модернізацій водопровідно-каналізаційних мереж, споруд та обладнання.

- Виконання пусконалагоджувальних робіт на об’єктах водопостачання та водовідведення.

- Організацію контролю за раціональним використанням споживачами води.

- Організацію збору платежів за послуги з водопостачання та водовідведення.

Основними видами діяльності РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» є здійснення водопостачання та водовідведення споживачам у м. Рівне, а також смт Квасилів, смт Гоща та в 12-ти селах Рівненського, 5-ти селах Здолбунівського та 19-ти селах Гощанського районів. Надання послуг здійснюється цілодобово.

Водопостачання здійснюється з підземних джерел артезіанськими свердловинами - з верхньокрейдяного, канилівського, валдайського та горбашівського водоносних горизонтів, обладнаних занурювальними насосами. Артезіанські свердловини розташовані на 7 водозаборах.

Система водопостачання є централізованою та включає в себе наступні споруди:

- 128 водозабірних артезіанських свердловин;

- 7 водопровідних насосних станцій ІІ-ІІІ підйомів загальною  потужністю 131,0 тис. куб. м. на добу;

- 42 насосних станцій підкачування води;

- 2 станції знезалізнення в с. Горбаків потужністю 80 тис. куб. м. на добу, 1 станцію знезалізнення на майданчику «Новий Двір» потужністю 40 тис. куб. м. на добу та станція знезалізнення смт. Гоща потужністю 1,5 тис куб. м. на добу;

- резервуари чистої води у кількості 17 од. об’ємом 107,8 тис. куб. м. на добу.

Перед подачею споживачам вода проходить очистку на станціях знезалізнення загальною потужністю 121,5 тис. куб. м. на добу та знезаражується гіпохлоритом натрію марки «А»

Довжина водопровідних мереж, що перебувають на балансі підприємства, складає 734,899 км, у тому числі  водогонів 216,5 км, вуличної мережі 451,603 км, внутрішньоквартальних водопроводів – 66,8 км.

Водовідведення. Протяжність каналізаційних мереж і колекторів, що обліковуються на балансі підприємства, становить 278,47 км, у тому числі колекторів 84,5 км, вуличної каналізаційної мережі 75,89 км, внутрішньоквартальної та внутрішньодворової мережі – 118,1 км.

Система водовідведення м. Рівне є загальносплавною,  за допомогою якої на очисні споруди відводяться господарсько-побутові, промислові, зливові та талі води.

Стічні води в м. Рівне на очисні споруди перекачують 28 КНС, на яких встановлено 74 основних насосних агрегатів.

Потужність   власних   очисних  споруд  каналізації  в  м.  Рівне  –  25,00 тис. м3/добу. В зв’язку з недостатньою їх потужністю, за допомогою ГКНС підприємством здійснюється подача стоків на КОС ПАТ «Рівнеазот» в обсязі 20-40 тис.м3/добу по двох нитках діаметром 820 мм. протяжністю 18 км. кожна.

Також підприємством експлуатується 3 КНС та очисні споруди потужністю 2,7 тис. куб. м. на добу в смт. Гоща, 2 КНС та очисні споруди потужністю 10,0 тис. куб. м. на добу в смт. Квасилів, 2 КНС та очисні споруди потужністю 0,2 тис. куб. м. на добу в с. Олександрія  Рівненського району.

Таким чином, РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» забезпечує: поточну експлуатацію свердловин, станцій знезалізення, резервуарного господарства, мереж водопостачання та водовідведення, арматури, контрольно-вимірювальних приладів; виявлення та ліквідацію пошкоджень на водопровідних та каналізаційних мережах, обладнання на них; експлуатацію водопровідних та каналізаційних насосних станцій і обладнання у них (насосних агрегатів, станцій управління та перетворювачів частоти для регулювання обертів електроприводів, прийомних камер, решіток); експлуатацію очисних споруд каналізації; ведення лабораторного контролю якості очищення та знезараження води та біологічного очищення стоків.

В результаті довготривалого терміну експлуатації обладнання, запірна арматура, трубопроводи та інше зносилось, морально та фізично застаріло, енергозатратне, а тому потребує модернізації, реконструкції та заміни на нове сучасне та енергозберігаюче.

В першу чергу модернізація та реконструкція має бути направлена на ті об’єкти, які забезпечують надійну та стабільну роботу всього підприємства по постачанню споживачам якісної питної води.

Проаналізувавши роботу підприємства протягом останніх років визначено проблемні та слабкі місця в експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд та об’єктів підприємства. До них відносяться:

- значна протяжність ветхих та аварійних водопровідно-каналізаційних мереж та запірної арматури на них, чим викликається збільшення втрат питної води із мережі;

- недостатня потужність власних очисних споруд каналізації та їх застарілість;

- відсутність в деяких районах міста централізованої системи водопостачання та водовідведення;

- зношеність, моральна та фізична застарілість, велика енергозатратність електронасосного обладнання на водопровідних та каналізаційних насосних станціях;

- відсутність сучасної високотехнологічної системи за контролем видобутку, розподілом і реалізацією питної води;

- необхідність реконструкції системи диспетчеризації та автоматизації роботи водопровідно-каналізаційних споруд та об’єктів;

В зв’язку з цим, для вирішення проблемних питань, складена інвестиційна програма, в яку ввійшли всі необхідні заходи.

Необхідні кошти на виконання Інвестиційної програми у 2019 році – 6724,11  тис.грн., в тому числі:

- амортизаційні відрахування – 6083,26  тис.грн.;

- з прибутку – 640,85 тис.грн.;

- бюджетні кошти – 0,00 тис.грн.

Аналіз впливу результатів виконання Інвестиційної програми на тарифи наведено у таблиці 1.

Таблиця в окремому файлі

При впровадженні Інвестиційної програми передбачається зменшення споживання електроенергії у водопостачанні на 13,07 %, зменшення споживання електроенергії у водовідведенні на 8,74 %. Балансова вартість основних виробничих засобів зросте на 6724,11 тис.грн. Амортизаційні відрахування збільшаться в цілому на 250,98 тис.грн. в рік.

Запровадження інвестиційного проекту буде мати вплив на формування складових тарифу у наступних, після його впровадження, роках.

Таблиця 2

Економічний ефект від впровадження інвестиційного проекту

| № п/п | Перелік вигод | Сума, тис.грн (без ПДВ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зниження втрат води | 37,82 |
| 2 | Збільшення обсягів реалізації | ( |
| 3 | Зменшення споживання електроенергії | 4732,70 |
| 4 | Зменшення витрат на ПММ | ( |
| 5 | Зменшення витрат на ремонт обладнання | 25,00 |
| 6 | Зменшення витрат на заробітну плату | ( |
|  | Всього | 4795,52 |